SFERA LIGHT

Detergente solido concentrato con effetto brillantante per il lavaggio meccanico delle stoviglie, posate e vetreria.

NEW

CLEANING

TECHNOLOGY

PROPRIETÀ:

SFERA LIGHT è un detergente solido concentrato per acque dolci e di media durezza. Ideato per il lavaggio delle stoviglie in macchine lavabicchieri e lavastoviglie a ciclo fisso. Il tappo dosatore permette il rilascio del detergente in modo proporzionale e regolabile. Il prodotto concentrato si dissolve lentamente a contatto con l'acqua e assicura una concentrazione stabile del detergente durante i vari cicli di lavaggio in modo sicuro e semplice.

Caratteristiche chimico-fisiche:

Stato fisico:		Solido

Colore:		Giallo

Valore pH 1%:	12,5 ca.

VANTAGGI E BENEFICI:

Questa tecnologia, prodotto abbinato al tappo dosatore, ideato e brevettato da Chemicount, permette di effettuare circa 200/300 lavaggi (capsula da 750 gr) con una sola capsula. Grazie alla sua performance, fornisce eccellenti risultati di lavaggio sulla vetreria e contro lo sporco più tenace come le macchie di caffè e di thè.

SFERA LIGHT contiene Alcali, Edta, Fosfati, Policarbossilati, Fosfonati e Tensioattivi con effetto detergente ed antischiuma. Impedisce la formazione di depositi calcarei nella macchina lavastoviglie. Non necessita di alcuna installazione di dosatori automatici. I suoi componenti tensio-riduttori aiutano l'azione di asciugatura delle stoviglie permettendo una riduzione e/o l’eliminazione dell’utilizzo del brillantante.

Segue VIGOR SOLID BAR

MODALITà D’USO:

Per acque dolci:

Togliere il tappo di chiusura della capsula, sostituirlo con il tappo dosatore e posizionare la capsula nel cestello di lavaggio.

La capsula deve essere posizionata nel seguente modo:

- Tappo dosatore rivolto verso l’alto.

- Regolazione del dosaggio agendo sulla ghiera del tappo dosatore (Pos. 1-2-3-4)

Pos. 1: dosaggio minimo

Pos. 4: dosaggio massimo

Il colore giallo indica la presenza del prodotto, incolore indica che il prodotto è terminato

Per acque dure:

Togliere il tappo di chiusura della capsula, sostituirlo con il tappo dosatore e posizionare la capsula nel cestello di lavaggio.

La capsula deve essere posizionata nel seguente modo:

- Tappo dosatore rivolto verso il basso, cioè capovolto.

- Regolazione del dosaggio agendo sulla ghiera del tappo dosatore (Pos. 1-2-3-4)

Pos. 1: dosaggio minimo

Pos. 4: dosaggio massimo

Il colore giallo indica la presenza del prodotto, incolore indica che il prodotto è terminato

# PACKAGING:

- Cartone con 32 capsule da 750 gr (ogni cartone contiene 8 scatole da 4 capsule),

24 cartoni per bancale (768 capsule)

- Cartone con 32 capsule da 350 gr (ogni cartone contiene 8 scatole da 4 capsule),

24 cartoni per bancale (768 capsule)

Le indicazioni qui riportate corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze, comunque non sollevano l'utilizzatore dal rispetto delle norme di sicurezza e protezione o dall'utilizzo improprio del prodotto. Le indicazioni riportate sulle etichette corrispondono alle disposizioni di legge in vigore, eventuali variazioni saranno effettuate senza alcun preavviso.