Technical data sheet

Reference : MF01170

EMR®

Velcro

MOP

# Text boxes

Nome del prodotto EMR® Velcro mop
Dimensioni 14 x 65 m (MF01170)
Colori Blu scuro / azzurro / rosso
Principali utilizzi • Lavaggio, sgrassatura e sanificazione di pavimenti, pareti e soffitti

Caratteristiche speciali • Rimozione approfondita dei segni di grasso senza lasciare traccia
• Evitare di formare involucri chimici
• Trama rinforzata per una migliore resistenza al lavaggio
Utenti principali Autorità locali, impresa di pulizia, settore sanitario, grandi magazzini,
hotel, ristoranti, ...

Come si usa • Si usa:

o preimpregnato (200 ml di soluzione per mop (per 20 mq
superficie))
o preimpregnato (333 ml di soluzione per mop (per 80 mq
superficie))
o bagnato (metodo tradizionale)
• Adattato al telaio in velcro per mop 40 cm
• Per pulire pareti e soffitti, utilizzare la maniglia telescopica.
• Compatibile con apparecchi a vapore *.
Importante !! Non usare con prodotti clorurati.
Istruzioni di lavaggio • Lavatrice fino a 90 ° C (temperatura consigliata = 60 ° C)
• Senza addolcitore / senza cloro
• Resiste fino a 800 lavaggi
Caratteristiche tecniche del tessuto

Composizione • 50% microfibra / da 0,2 a 1 decitex: poliestere (80%) e poliammide (20
%) (assorbimento e sanificazione) (colore azzurro)
• 31%: poliestere (100%) (effetto graffiante per eliminare le tracce aderenti) (scuro
colore blu)
• 19% polipropilene (smaltimento macrofotografia) (colore rosso)
Peso • 140 grammi
Peso / mq • 750 g / mq
Spessore • 5,18 mm
Assorbimento totale maxi • 270% (dal peso del tessuto)
Parte posteriore della scopa • Velcro ad alta densità
Confezione • Sacchetto da 5 unità, confezione da 100 unità
* Per favore, contattaci per conoscere gli apparecchi a vapore compatibili con i nostri mop.